## Slide 1: Vatrogasni aparati
Vatrogasne aparate dijelimo
prema masi sredstva za gašenje na prijenosne (do 20 kg) i prijevozne (preko 20 kg
prema sredstvu za gašenje na VA s prahom (S), co2, vodom (V), zračnom pjenom (Pz), vodom i pjenom (VP), i kemijskom pjenom (Ph)
prema tlaku u spremniku na VA pod stalnim tlakom, na VA s bočicom, VA kod kojih tlak u spremniku nastaje kemijskom reakcijom i VA kod kojih se sredstvo izbacuje ručnom pumpom.

## Slide 2: Vatrogasni aparati
Propisani su :
redovni pregled (svaka 3 mjeseca)
periodični servis (1 u godini)
unutarnji pregled vatrogasnog aparata (propisuje proizvođač ili uvoznik)
Za periodični servis ovlaštenje daje proizvođač ili uvoznik
Periodični servis označava se na aparatu sa naljepnicama.

## Slide 3: VATROGASNI APARATI

## Slide 4: VATROGASNI APARATI

## Slide 5: Vatrogasni aparati
Naljepnice za aparate pod stalnim tlakom

## Slide 6: Vatrogasni aparati

## Slide 7: Vatrogasni aparati
Naljepnice za aparate s bočicom

## Slide 8: Vatrogasni aparati

## Slide 9: Vatrogasni aparati
HOLOGRAM

## Slide 10: VATROGASNI APARATI
Ovisno o vrsti materije ili prostora, koji je ugrožen požarom i koji se štiti vatrogasnim aparatima, odabire se sredstvo za gašenje koji se stavlja u spremnik aparata. Prema hrvatskoj normi HRN EN 2 požari se razvrstavaju u četiri razreda i to:

## Slide 11: VATROGASNI APARATI
A: požari koji obuhvaćaju krute tvari, u pravilu organske prirode, kod kojih se gorenje obično odvija uz stvaranje usijanog žara;
B : požari koji obuhvaćaju tekućine ili rastaljene krutine;
C : požari koji obuhvaćaju plinove,
D : požari koji obuhvaćaju kovine.
F : požari koji obuhvaćaju jestiva ulja i masti

## Slide 12: VATROGASNI APARATI
Za svaki razred požara postoji odgovarajuće sredstvo za gašenje (medij za gašenje), a postoje i jedinstvena sredstva koja služe za gašenje više razreda požara.

## Slide 13: VATROGASNI APARATI
Potrebna količina vatrogasnih aparata u požarnom sektoru određuje se tako da se odredi potreban broj jedinica gašenja (JG).
Jedinica gašenja (JG) je pomoćna veličina koja omogućava usporedbu kapaciteta gašenja različitih vrsta vatrogasnih aparata i služi za određivanje potrebnog broja vatrogasnih aparata. Svakom vatrogasnom aparatu se dodjeljuje određeni broj JG prema njegovom kapacitetu gašenja.

## Slide 14
Kapacitet gašenja vatrogasnog aparata je mogućnost vatrogasnog aparata da pogasi određeno tipsko žarište određeno normom HRN EN 3-7 i označen je na naljepnici proizvođača na vatrogasnom aparatu, sukladno navedenoj normi (prema HRN EN 3-7 vatrogasni aparati se klasificiraju prema kapacitetu gašenja a ne prema količini sredstva za gašenje);

## Slide 15: VATROGASNI APARATI
JG | Kapacitet gašenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7 |  | 
 | Tipski požar razreda A (krute tvari) | Tipski požar razreda B (tekućine) | Tipski požar razreda F (ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla)
1 | 5A | 21B | 5F
2 | 8A | 34B | 
3 |  | 55B | 25F
4 | 13A | 70B | 
5 |  | 89B | 40F
6 | 21A | 113B | 
9 | 27A | 144B | 75F
10 | 34A |  | 
12 | 43A | 183B | 
15 | 55A | 233B | 

## Slide 16: VATROGASNI APARATI
Ukoliko vatrogasni aparat za razrede požara A i B ima različite kapacitete gašenja, odnosno pripadajuće JG, uzima se niža vrijednost JG.
Za određeni požarni sektor broj potrebnih JG određuje se prema površini požarnog sektora i požarnoj opasnosti a ovisnost je prikazana u tablici 3. Priloga 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“ broj 101/11. i 74/13.).

## Slide 17: Tablica 3. : BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA I POŽARNOJ OPASNOSTI
Površina požarnog sektora do (m2) | Požarna opasnost |  | 
 | manja | srednja | velika
50 | 6 | 12 | 18
100 | 9 | 18 | 27
200 | 12 | 24 | 36
300 | 15 | 30 | 45
400 | 18 | 36 | 54
500 | 21 | 42 | 63
600 | 24 | 48 | 72
700 | 27 | 54 | 81
800 | 30 | 60 | 90
900 | 33 | 66 | 99
1000 | 36 | 72 | 108
na svakih daljnjih 250 | 6 | 12 | 18

## Slide 18: VATROGASNI APARATI
Prema Pravilniku postoji manja, srednja i velika požarna opasnost.
Primjeri razvrstavanja prostora prema požarnoj opasnosti dani su u tablici 2. Priloga 1. Pravilnika.

## Slide 19: Tablica 2.
Prostori | Požarna opasnost |  | 
 | manja | srednja | velika
Industrijski | ciglane i betonare, proizvodnja stakla i keramike, proizvodnja papira u mokrom području, proizvodnja konzervi, proizvodnja elektronike, proizvodnja napitaka, strojogradnja i sl. | proizvodnja kruha, prerada i obrada kože, tekstila i umjetnih materijala, proizvodnja gume, tlačno lijevanje plastike, proizvodnja kartona, sastavljanje vozila i kućanskih aparata i sl. | proizvodnja namještaja i drvenih vezanih ploča (iverica, šperploča, furnira i sl.), tkaonice, predionice, proizvodnja papira u suhom području, prerada papira, mlinovi, proizvodnja stočne hrane, proizvodnja krovne ljepenke i pjenastih materijala (spužvi), proizvodnja i prerada zapaljivih lakova, boja i ljepila, lakirnice i uređaji za nanošenje praha, rafinerije, tiskare, petrokemijska industrija, uljne kalionice, farmaceutska industrija i sl.
Prodajni, trgovački i skladišni | negorivi materijali i proizvodi s manjim udjelom negorive ambalaže (npr. keramika, napici, cvijeće i sl.) | gorivi materijali i proizvodi (npr. skladišta drva na otvorenom, namještaj, gume, ambalaža, knjige, bijela tehnika, elektronika, tekstil, prehrambeni proizvodi, kemijska sredstva za čišćenje, foto oprema, pekarne i sl.) | lako zapaljivi materijali (npr. boje i lakovi, otapala, stari papir, drvo, pamuk, pjenasti materijali (spužve), skladišta špedicije i sl.)
Uredski, smještajni, uslužni, ugostiteljski, kulturno-zabavni | ulazni prostori i predprostori (čekaonice): sportskih dvorana, kinodvorana, kazališta, upravnih zgrada, zdravstvenih ustanova, odvjetničkih i drugih ureda, i sl. | uredi, kuhinje, ugostiteljski objekti (hoteli, hosteli, pansioni, restorani, caffe barovi i dr.), studentski i učenički domovi, arhivi, knjižnice, banke, pošte, obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove, zdravstvene ustanove i domovi za starije i nemoćne, stambene zgrade, poljoprivredne zgrade, zgrade za vjerske obrede, garaže | diskoteke, kinodvorane, gledališta dvorana i druga mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi; prostori za prikupljanje otpada
Obrtni | vrtlarije, galvanizacija, mehanička obrada metala (tokarenje, glodanje, bušenje, rezanje, štancanje i sl.), mehanička obrada kamena (klesarske radionice i sl.) | bravarske radionice, vulkanizerske radionice, prerada kože/umjetne kože i tekstila, pekarne, elektro-radionice, frizerski saloni, kozmetički saloni | automehaničarske radionice, stolarske radionice, tapetarske radionice, lakirnice

## Slide 20: VATROGASNI APARATI
Prema broju potrebnih JG određuje se potreban broj vatrogasnih aparata (prema broju JG koje imaju svi vatrogasni aparati u predmetnom požarnom sektoru).
Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u požarnom sektoru mora biti jednak ili veći od potrebnog broja JG u tom požarnom sektoru.
U slučaju kada jedan požarni sektor obuhvaća više etaža, na svakoj etaži se mora nalaziti najmanje jedan vatrogasni aparat kapaciteta gašenja najmanje 6 JG.

## Slide 21: VATROGASNI APARATI
U požarnim sektorima specifičnog požarnog opterećenja većeg od 2 GJ/m2, na svakih 500 m2 površine, pored aparata propisanih ranijim odredbama, dodaje se po jedan prijevozni vatrogasni aparat.
Odredbe o odabiru VA neće se primjenjivati na slučajeve u kojima su broj, vrsta i/ili raspored vatrogasnih aparata regulirani odredbama posebnih propisa
Vatrogasni aparati stavljeni na tržište prije stupanja na snagu Pravilnika, moraju se uskladiti s odredbama Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

## Slide 22: VATROGASNI APARATI
Vatrogasni aparati stavljeni u uporabu, sukladno važećim propisima, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, mogu ostati u uporabi uz uvjet da se održavaju prema odredbama ovog Pravilnika.
Za vatrogasne aparate koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nalaze u uporabi a nisu sukladni normama navedenim u članku 5. ovog Pravilnika, broj JG određuje se prema tablici 4. u Prilogu 1. Pravilnika.

## Slide 23: Tablica 4: BROJ JG ZA VATROGASNE APARATE STAVLJENE U UPORABU PRIJE STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA
JG | Vrsta vatrogasnog aparata | 
 | Prah | CO2
1 | 1 kg | 
2 | 2 kg | 3 kg
3 | 3 kg | 5 kg
6 | 6 kg | 
9 | 9 kg | 
12 | 12 kg | 

## Slide 24: VATROGASNI APARATI
Konstrukcija vatrogasnih aparata ovisi o sredstvu za gašenje.
Na slijedećoj slici prikazani su različiti tipovi vatrogasnih aparata.